## Slide 1
上海海事大学
面向实时视频业务的 OFDM-ISAC
跨层传输与感知共存研究
目 录
Contents
01
研究背景及意义
02
国内外研究现状
03
研究内容与关键问题
04
研究方法与技术路线
05
现有基础、进度
Notes: 汇报分五部分：研究背景及意义、国内外研究现状、研究内容与关键问题、研究方法与技术路线、现有基础、进度与预期成果。逻辑是背景与动机 → 研究现状 → 研究方案 → 技术路线 → 计划与展望。

## Slide 2
上海海事大学
面向实时视频业务的 OFDM-ISAC
跨层传输与感知共存研究
研究目的与研究意义
研究目的
01
建立强编码 OFDM-ISAC 链路上的
实时视频跨层优化方案
02
构建依据信道状态自适应调整的
可靠传输机制
03
研究通信业务与感知功能的
共存机制与资源折中
研究意义
理论意义
补足连续媒体业务在真实 ISAC 链路上的端到端研究
提出面向视频业务的可复用跨层分析框架
工程 / 应用意义
全部基于开源 OpenISAC 平台实现
可指导低成本 ISAC 原型系统部署
面向智慧健康监测等场景
应用场景
智慧港口
Smart Port
应急搜救
Emergency Rescue
智慧健康监测
Smart Health Monitoring
Notes: 研究目的三条：一是建立强编码 OFDM-ISAC 链路上的实时视频跨层优化方案；二是构建依据信道状态自适应调整的可靠传输机制；三是探索基于通信波形相干相位的非接触微动感知方法。意义分两层：理论上补足连续媒体业务在真实 ISAC 链路上的端到端研究并给出可复用的跨层分析框架；工程上全部基于开源 OpenISAC 平台实现，可指导低成本 ISAC 原型系统部署，面向智慧港口、应急搜救与健康监测等场景。

## Slide 3
上海海事大学
面向实时视频业务的 OFDM-ISAC
跨层传输与感知共存研究
国内外研究现状总览
01
ISAC 平台与空口实验
· Sturm & Wiesbeck 奠定 OFDM-ISAC 框架
· OpenISAC、Brunner 等推进空口实验平台
研究空白：多聚焦感知精度与链路吞吐。
02
无线视频传输与跨层设计
· 包级 FEC、跨层优化、自适应流媒体、JSCC 等研究丰富
研究空白：通常假设物理层固定，缺少与可配置 ISAC 物理层联合设计。
03
级联信道编码与残留误码处理
· RS+内码为经典级联结构
· 外码强度传统上依赖最坏情况建模
研究空白：ISAC 场景下外码真实作用边界待实测刻画。
04
ISAC 人体感知与生命体征监测
· 毫米波雷达、Wi-Fi CSI、人体活动感知研究活跃
研究空白：基于开源 OFDM-ISAC 平台的实时视频并发微动感知研究较少。
Notes: 四类相关工作：ISAC 平台与空口实验以感知精度和链路吞吐为主；无线视频传输的跨层设计研究很丰富，但通常假设物理层固定，缺少与可配置 ISAC 物理层的联合设计；级联信道编码方面 R S 外码强度多依赖最坏情况建模，其真实作用边界在 ISAC 场景下仍待实测；人体感知研究活跃，但基于开源 OFDM-ISAC 平台、与实时视频并发运行的微动感知研究较少。所以结论是缺少一个“真实平台 + 视频业务 + 微动感知”的一体化实验研究。

## Slide 4
上海海事大学
面向实时视频业务的 OFDM-ISAC
跨层传输与感知共存研究
研究内容 1：跨层优化与级联编码架构
级联编码与传输流程（发送端 → 无线信道 → 接收端）
发送端
（编码与帧构建）
UDP Payload
(N 字节)
2 字节长度前缀
(Payload Length)
RS(255,K)
外码
交织 /
LDPC(1008,504)
OFDM 帧映射
(子载波/导频/CP)
长度前缀受 RS 保护（在同一个 RS 码字内）
无线信道
（多径/多普勒/噪声/干扰）
接收端
（解码与还原）
解调 / 解交织
（OFDM 解调）
LDPC 软译码
（LLR, 迭代译码）
RS 译码
（纠错, 去除冗余）
载荷还原 / H.264 解码
（视频帧输出）
无外码时的风险：
无外码时，长度前缀裸露，单比特错误即可导致字节流错位，使后续 NAL 单元解析失败，造成持续性的大面积视频花屏。
00
68
65
88
2 字节长度前缀（裸露）
单比特错误
00
E8
65
88
长度解析错误 → 字节流错位
当前进展与修正
01
容器误码放大因子 γ 已完成实测
在不同码率与信道条件下，获得 γ 的实测曲线与统计范围。
02
队列优化后端到端时延约 250 ms，且无累积趋势
通过发送端队列管理与帧级调度，端到端时延稳定在约 250 ms，长时运行无明显累积。
03
调制/码率/GOP/CP 参数边界已获得阶段结果
完成关键参数组合的可行域与性能边界评估，得到初步的推荐范围。
04
原 RS Pareto 结论因实现缺陷撤回，外码作用边界待重测
发现早期实验存在实现缺陷，原先关于 RS 的 Pareto 结论不再成立，外码何时开始作用及其激活边界有待重新测量与分析。
Notes: 级联编码流程：UDP 载荷加 2 字节长度前缀，前缀与载荷处在同一个 RS(255,K) 码字内，再经交织、LDPC(1008,504)，最后做 OFDM 帧映射。接收端依次解调、LDPC 软译码、RS 译码、载荷还原与 H.264 解码。风险在于：没有外码时长度前缀裸露，一个比特错误就会导致长度解析失败、字节流错位、NAL 解析失败，出现大面积花屏。右侧是当前进展，其中原 RS Pareto 结论已因实现缺陷撤回。

## Slide 5
上海海事大学
面向实时视频业务的 OFDM-ISAC
跨层传输与感知共存研究
试验手段
试验手段 / Experimental Means
01
硬件平台与试验场景 / Hardware Platform & Test Scenario
上位机
（视频源 / 控制）
USB 3.0
USRP N320
(ISAC 发射端)
室内视距 (LOS)
距离约 5 m / fc = 3.1 GHz
USRP B210
(ISAC 接收端)
USB 3.0
数据采集与处理
（显示 / 记录）
02
波形与协议 / Waveform & Protocol
OFDM 基本参数
· FFT 点数：1024
· 循环前缀：128
· 符号数：100
· 信号带宽：50 MHz
· 调制方式：QPSK / 16QAM
视频编码与传输
· 编码标准：H.264
· 分辨率：640 × 480
· 帧率：20 fps
· 传输框架：GStreamer
· 传输封装：RTP/UDP
系统协议与配置
· OFDM-ISAC 一体化帧结构
· 载荷映射：数据 + 导频 + 保护
· 时频资源统一配置
· 支持实时参数动态调整
· 收发端时间同步与记录
Notes: 试验手段分三块：硬件平台与试验场景（上位机、N320 发射、对数周期天线、室内视距约 5 m、3.1 GHz、B210 接收、数据采集）；波形与协议（1024 点 FFT、CP 128、50 MHz 带宽、H.264 640x480@20fps、GStreamer + RTP/UDP）；测量方法（BER 扫描、时延测量、可靠性、语义保持、相位频谱）。关键技术四项：运行时 RS 参数可重构、跨层参数联动、导频相位高精度复用、长时间相干累积与相位噪声抑制。

## Slide 6
上海海事大学
面向实时视频业务的 OFDM-ISAC
跨层传输与感知共存研究
现有研究工作基础
01
平台与链路 / Platform and Link
OpenISAC 平台部署完成
· 基于 OpenISAC 框架完成系统部署
· 实现发送端、无线链路与接收端全链路运行
N320 + B210 空口链路搭建完成
· 采用 USRP N320（发射端）与 B210（接收端）
· 完成 OFDM 通感一体化空口链路搭建与调试
实时视频与感知并行运行
· 实现 1080p、30 fps 实时视频传输
· 同步运行微动感知处理与结果输出
02
初步研究结果 / Preliminary Results
1）相同 γ 值下不同组合的实测结果
2）端到端时延测试结果
3） CP 对比实验
指标 | CP = 128（基线） | CP = 64（实验）
CP 开销 | 12.5% | 6.7%
吞吐增益 | — | +5.9%
同步状态 | ✓ 持续稳定 | ✕ “No valid delay found” 循环
CFO 估计 | 7.4 kHz（约 2.3 ppm） | 7.4 → 95 kHz （30.6 ppm，物理不可实现）
Notes: 现有基础分三块：平台与链路方面，OpenISAC 平台部署完成，N320 + B210 空口链路搭建完成，实时视频与感知可以并行运行（1080p、30 fps）。初步结果包括不同 γ 值下的距离-时间图、端到端时延曲线（约 250 ms 稳定）以及调制方式、GOP、CP 的对比实验。论文方面已完成研究内容 1 的英文初稿，RS 外码章节待重测后补充。

## Slide 7
上海海事大学
面向实时视频业务的 OFDM-ISAC
跨层传输与感知共存研究
可能困难、问题及对策
01
微弱信号检测风险
人体微动的心跳相位变化幅度极小，信号易被噪声及静态杂波淹没。
SDR 硬件的相位噪声可能限制微动特征的有效提取。
采用 C → B → A 的分阶段递进目标，从粗到精降低研究风险。
02
在线切换稳定性风险
感知/通信参数的动态切换可能影响 OFDM 帧同步和视频帧结构稳定性。
在 OFDM 帧边界与 GOP 边界处限制切换，避免中途切换带来的异常。
预置回退配置，在切换异常时能够快速恢复至稳定工作状态。
03
双功能资源冲突与环境不确定性
较长的感知观测窗可能与视频实时传输的低时延需求产生资源竞争。
量化感知与通信的兼容工作区域，评估不同配置下的性能权衡。
通过可控的重复实验与环境记录，分析不同场景（室内/室外/移动）的影响。
研究总结
1
本研究基于真实的开源 OFDM-ISAC 平台开展，具有可复现的实验基础和实际验证条件。
2
研究内容 1 已取得初步的基线数据与阶段性结果，研究内容 2 和 3 的方案与技术路线已明确，后续将按计划推进。
3
本研究既具有工程应用价值（多功能融合、实时性），也具有一定的学术创新性（跨层优化、微动感知与视频传输协同设计）。
Notes: 三类风险与对策：一是微弱信号检测风险，心跳相位变化极小，采用 C→B→A 递进目标从粗到精降低风险；二是在线切换稳定性风险，在 OFDM 帧边界与 GOP 边界处限制切换并预置回退配置；三是双功能资源冲突与环境不确定性，通过量化兼容工作区域与可控重复实验来应对。总结：本研究基于真实开源平台，内容 1 已有阶段结果，内容 2、3 路线明确。请各位老师批评指正。