## Slide 1
上海海事大学
面向实时视频业务的 OFDM-ISAC 跨层传输与感知共存研究
答辩人：叶嘉锐
学号：202530310195
专业：通信工程
指导教师：徐志京
实践导师：丁鹏仁
2026.10.28
Notes: 开场：各位老师好，我是通信工程专业叶嘉锐，导师徐志京、实践导师丁鹏仁。我的开题题目是《面向实时视频业务的 OFDM-ISAC 跨层传输与感知共存研究》，下面按背景与动机、研究现状、研究内容与关键问题、方法与技术路线、现有基础与计划五部分汇报。

## Slide 2
上海海事大学
面向实时视频业务的 OFDM-ISAC
跨层传输与感知共存研究
目 录
Contents
01
研究背景及意义
02
国内外研究现状
03
研究内容与关键问题
04
研究方法与技术路线
05
现有基础、进度
Notes: 汇报分五部分：研究背景及意义、国内外研究现状、研究内容与关键问题、研究方法与技术路线、现有基础、进度与预期成果。逻辑是背景与动机 → 研究现状 → 研究方案 → 技术路线 → 计划与展望。

## Slide 3
上海海事大学
面向实时视频业务的 OFDM-ISAC
跨层传输与感知共存研究
研究背景（一）：6G 与通感一体化
▍ISAC 是 6G 的六大场景之一
ITU-R M.2160 明确将通感一体化列为 6G 关键使用场景
▍通信与感知共享同一套资源
硬件、频谱与 OFDM 波形三者共享，感知成为空口原生能力
▍面向海事与工业的真实需求
智慧港口、智慧交通、远海监测与健康监护
同一条波形，同时承担数据传输与环境感知

## Slide 4
上海海事大学
面向实时视频业务的 OFDM-ISAC
跨层传输与感知共存研究
研究背景（二）：实时视频业务的挑战
▍持续高吞吐、低时延、无累积
端到端时延必须有界，且长时间运行不随时间增长
▍H.264 对残留误码极度敏感
单个误码宏块沿帧间预测传播，直到下一个 I 帧才恢复
▍误差与上层选型强耦合
物理层残留误码会被容器、解码器、缓冲队列逐级放大
视频能不能活，取决于误差在哪一层被放大

## Slide 5
上海海事大学
面向实时视频业务的 OFDM-ISAC
跨层传输与感知共存研究
研究背景（三）：感知共存的需求
▍同一波形承载通信与感知
这是 ISAC 落地的前提，也是本课题的实验形态
▍资源上直接竞争
视频占用的时频资源，与感知的相参与导频需求冲突
▍共存代价缺少实测
现有平台多评“纯通信”或“纯感知”，并发代价尚无系统测量
先量化共存代价，再谈共存设计

## Slide 6
上海海事大学
面向实时视频业务的 OFDM-ISAC
跨层传输与感知共存研究
研究目的与研究意义
研究目的
01
建立强编码 OFDM-ISAC 链路上的
实时视频跨层优化方案
02
构建依据信道状态自适应调整的
可靠传输机制
03
探索基于通信波形相干相位的
非接触微动感知方法
研究意义
理论意义
补足连续媒体业务在真实 ISAC 链路上的端到端研究
提出面向视频业务的可复用跨层分析框架
工程 / 应用意义
全部基于开源 OpenISAC 平台实现
可指导低成本 ISAC 原型系统部署
面向智慧健康监测等场景
应用场景
智慧港口
Smart Port
应急搜救
Emergency Rescue
智慧健康监测
Smart Health Monitoring
Notes: 研究目的三条：一是建立强编码 OFDM-ISAC 链路上的实时视频跨层优化方案；二是构建依据信道状态自适应调整的可靠传输机制；三是探索基于通信波形相干相位的非接触微动感知方法。意义分两层：理论上补足连续媒体业务在真实 ISAC 链路上的端到端研究并给出可复用的跨层分析框架；工程上全部基于开源 OpenISAC 平台实现，可指导低成本 ISAC 原型系统部署，面向智慧港口、应急搜救与健康监测等场景。

## Slide 7
上海海事大学
面向实时视频业务的 OFDM-ISAC
跨层传输与感知共存研究
国内外研究现状总览
01
ISAC 平台与空口实验
· Sturm & Wiesbeck 奠定 OFDM-ISAC 框架
· OpenISAC、Brunner 等推进空口实验平台
研究空白：多聚焦感知精度与链路吞吐。
02
无线视频传输与跨层设计
· 包级 FEC、跨层优化、自适应流媒体、JSCC 等研究丰富
研究空白：通常假设物理层固定，缺少与可配置 ISAC 物理层联合设计。
03
级联信道编码与残留误码处理
· RS+内码为经典级联结构
· 外码强度传统上依赖最坏情况建模
研究空白：ISAC 场景下外码真实作用边界待实测刻画。
04
ISAC 人体感知与生命体征监测
· 毫米波雷达、Wi-Fi CSI、人体活动感知研究活跃
研究空白：基于开源 OFDM-ISAC 平台的实时视频并发微动感知研究较少。
Notes: 四类相关工作：ISAC 平台与空口实验以感知精度和链路吞吐为主；无线视频传输的跨层设计研究很丰富，但通常假设物理层固定，缺少与可配置 ISAC 物理层的联合设计；级联信道编码方面 R S 外码强度多依赖最坏情况建模，其真实作用边界在 ISAC 场景下仍待实测；人体感知研究活跃，但基于开源 OFDM-ISAC 平台、与实时视频并发运行的微动感知研究较少。所以结论是缺少一个“真实平台 + 视频业务 + 微动感知”的一体化实验研究。

## Slide 8
上海海事大学
面向实时视频业务的 OFDM-ISAC
跨层传输与感知共存研究
研究目标与总体研究内容
总体目标
建立强编码 OFDM-ISAC 链路上“实时视频业务 + 人体微动感知”的跨层设计与实验方法体系
01
研究内容 1
实时视频传输的跨层优化
容器误码放大因子建模与实测
队列优化与时延消除
调制/码率/GOP/CP 参数边界分析
部分完成
02
研究内容 2
信道自适应的可靠传输机制
外码激活点二维刻画
SNR/残差统计量构造
在线映射与 GOP 边界热切换
拟研究
03
研究内容 3
基于通信波形的非接触微动感知
导频相位提取与长窗谱分析
呼吸谐波剥离/倒谱分析
呼吸与心跳估计
拟研究
Notes: 总体目标是建立强编码 OFDM-ISAC 链路上“实时视频业务 + 人体微动感知”的跨层设计与实验方法体系。三项研究内容：内容 1 实时视频传输的跨层优化（部分完成）；内容 2 信道自适应的可靠传输机制（拟研究）；内容 3 基于通信波形的非接触微动感知（拟研究）。需说明：原 RS 外码部分结论因实现缺陷已撤回，相关边界问题转入内容 2 的激活点实验中重测。

## Slide 9
上海海事大学
面向实时视频业务的 OFDM-ISAC
跨层传输与感知共存研究
研究内容（一）：跨层基线
▍容器误码放大因子 γ
MPEG-TS 与裸流、三种解码器栈，在同一误码源下对比实测
▍队列整形与时延消除
四级队列由 32 帧压到 4–8 帧，阻塞写改为非阻塞丢弃
▍参数边界扫描
调制、码率、GOP 与循环前缀的可行域与性能边界
状态：容器与时延已完成；外码结论因实现缺陷撤回，待重测

## Slide 10
上海海事大学
面向实时视频业务的 OFDM-ISAC
跨层传输与感知共存研究
研究内容（二）：激活点与自适应
▍受控衰减扫描
0–20 dB 衰减下，同步记录四档外码的纠错与不可纠事件
▍激活点刻画
给出 SNR–纠错事件率曲线，确定外码真正开始起作用的区段
▍在线映射与热切换
SNR 与残差统计量映射到码率档位，切换限定在 GOP 与帧边界
回答“外码到底需不需要、需要多强”

## Slide 11
上海海事大学
面向实时视频业务的 OFDM-ISAC
跨层传输与感知共存研究
研究内容（三）：共存机制与微动延伸
▍共存对照
开/关视频业务两种条件下，测检测概率、距离误差与虚警率
▍资源配比扫描
payload 与 sensing_pilot 配比 2–3 档，给出吞吐—检测折中曲线
▍延伸目标
共存基线成立后，用导频相位提取呼吸心率，条件性推进
共存是必做项，微动是延伸项

## Slide 12
上海海事大学
面向实时视频业务的 OFDM-ISAC
跨层传输与感知共存研究
系统总体拓扑
摄像头
Camera
RGB 视频流
(1080p, 30 fps)
H.264 编码器
H.264 Encoder
视频压缩编码
(H.264/AVC)
ISAC 发射端
ISAC Transmitter (USRP N320)
无线 OFDM 链路
Wireless OFDM Link
共享 ISAC OFDM 波形
(1024-FFT, 带循环前缀)
ISAC 接收端
ISAC Receiver (USRP B210)
H.264 解码器
H.264 Decoder
视频解码重建
(H.264/AVC)
显示端
Display
实时视频播放
(1080p, 30 fps)
感知分支 Sensing Branches
单基地感知
Monostatic sensing
• 基于回波信号的目标检测 • 距离 / 速度估计
双基地感知
Bistatic sensing
• 利用发射—接收分置结构 • 多径抑制与目标定位
Notes: 系统从摄像头采集 RGB 视频，经 H.264 编码进入 USRP N320 发射端：先做视频比特流封装与信道编码（RS(255,K) + LDPC(1008,504)），再做 OFDM 调制（1024 点 FFT，QPSK/16QAM），通过带循环前缀的无线 OFDM 链路传到 B210 接收端，经同步、解调、导频信道估计后进入 H.264 解码与显示。同一链路还分出感知分支，支持单基地与双基地两种感知模式。

## Slide 13
上海海事大学
面向实时视频业务的 OFDM-ISAC
跨层传输与感知共存研究
研究内容 1：跨层优化与级联编码架构
级联编码与传输流程（发送端 → 无线信道 → 接收端）
发送端
（编码与帧构建）
UDP Payload
(N 字节)
2 字节长度前缀
(Payload Length)
RS(255,K)
外码
交织 /
LDPC(1008,504)
OFDM 帧映射
(子载波/导频/CP)
长度前缀受 RS 保护（在同一个 RS 码字内）
无线信道
（多径/多普勒/噪声/干扰）
接收端
（解码与还原）
解调 / 解交织
（OFDM 解调）
LDPC 软译码
（LLR, 迭代译码）
RS 译码
（纠错, 去除冗余）
载荷还原 / H.264 解码
（视频帧输出）
无外码时的风险：
无外码时，长度前缀裸露，单比特错误即可导致字节流错位，使后续 NAL 单元解析失败，造成持续性的大面积视频花屏。
00
68
65
88
2 字节长度前缀（裸露）
单比特错误
00
E8
65
88
长度解析错误 → 字节流错位
当前进展与修正
01
容器误码放大因子 γ 已完成实测
在不同码率与信道条件下，获得 γ 的实测曲线与统计范围。
02
队列优化后端到端时延约 250 ms，且无累积趋势
通过发送端队列管理与帧级调度，端到端时延稳定在约 250 ms，长时运行无明显累积。
03
调制/码率/GOP/CP 参数边界已获得阶段结果
完成关键参数组合的可行域与性能边界评估，得到初步的推荐范围。
04
原 RS Pareto 结论因实现缺陷撤回，外码作用边界待重测
发现早期实验存在实现缺陷，原先关于 RS 的 Pareto 结论不再成立，外码何时开始作用及其激活边界有待重新测量与分析。
Notes: 级联编码流程：UDP 载荷加 2 字节长度前缀，前缀与载荷处在同一个 RS(255,K) 码字内，再经交织、LDPC(1008,504)，最后做 OFDM 帧映射。接收端依次解调、LDPC 软译码、RS 译码、载荷还原与 H.264 解码。风险在于：没有外码时长度前缀裸露，一个比特错误就会导致长度解析失败、字节流错位、NAL 解析失败，出现大面积花屏。右侧是当前进展，其中原 RS Pareto 结论已因实现缺陷撤回。

## Slide 14
上海海事大学
面向实时视频业务的 OFDM-ISAC
跨层传输与感知共存研究
研究内容 1：容器误码放大因子与分帧完整性
不同传输栈下的容器误码放大因子 γ
Measured Container Error Amplification Factor under Different Stacks
1
10
100
1,000
MPEG-TS + VLC
≈ 500 ×
MPEG-TS + ffplay
≈ 150 ×
裸流 + ffplay
≈ 8 ×
裸流 + GStreamer
≈ 4 ×
容器误码放大因子 γ（倍） / Container Error Amplification Factor γ (×)
· MPEG-TS 等容器封装在误码条件下显著放大视频错误，γ 可达百倍量级。
· 采用裸流（H.264 Annex B）传输可显著降低容器误码放大效应。
· 不同解码器的误码鲁棒性存在差异，GStreamer 的容错能力优于 ffplay。
RS 码字内的 2 字节长度前缀与分帧完整性
长度前缀 2 字节 (Length)
视频数据 L 字节 (H.264 NAL Unit)
RS 冗余 (253 – L) 字节 (Parity)
RS 码字（255 字节）
B0
B1
2 字节长度前缀
(Big-Endian)
单比特 错误
B0
B1
长度解析错误
(Length Parsing Error)
字节流失步
(Byte-stream Misalignment)
Notes: 第一项结果：容器误码放大因子 γ。MPEG-TS + VLC 可达约 500 倍，MPEG-TS + ffplay 约 150 倍，而裸流 + ffplay 约 8 倍、裸流 + GStreamer 约 4 倍，说明容器封装会显著放大误码。第二个发现：2 字节长度前缀在 RS 码字内，单比特错误就会导致长度解析错误和字节流失步，所以分帧信息的完整性必须重点保障。

## Slide 15
上海海事大学
面向实时视频业务的 OFDM-ISAC
跨层传输与感知共存研究
研究内容 1：队列优化、参数边界
1. 端到端时延测试结果（5 分钟）
Chart: 
| decode | other
s | 0.8 | 0.2
80%
解码端时延占比约 80%
时延主要由视频解码（H.264 解码与显示）引入，发送、传输及接收处理时延占比较小。
2. 队列优化策略
队列深度优化
（缓存帧数）
32
优化前
(易积压、时延大)
4 - 8
优化后
(时延更稳定)
写入方式改进
（发送端）
queue.push(frame);
阻塞式写入
(可能引发排队积压)
queue.try_push();
非阻塞式写入
(丢弃过帧，降低时延波动)
3. 关键参数与阶段性结果
01
1200 kbps / GOP 30 综合最优
在当前实验条件下，1200 kbps 码率与 GOP = 30 可在视频质量、时延与稳定性之间取得最佳平衡。
02
CP = 128 为室内最小可行保护间隔
在室内静态场景下，CP = 128 可满足 OFDM 系统的可靠传输要求，进一步减小 CP 会导致误码率明显上升。
03
16QAM 在 B210 上受 CPU 限制
在 USRP B210 平台上，16QAM 调制方式受限于主机 CPU 处理能力，实时传输时易出现处理瓶颈，稳定性不足。
Notes: 端到端时延测试 5 分钟，时延稳定在 233-266 ms，平均约 250 ms，无明显累计上升趋势；其中解码端占比约 80%。第二块是队列优化：队列深度从 32 降到 4-8，写入方式由阻塞式 push 改为 try_push，避免排队积压。第三块是关键参数：1200 kbps 与 GOP 30 综合最优；CP = 128 是室内最小可行保护间隔；16QAM 在 B210 上受主机 CPU 限制。

## Slide 16
上海海事大学
面向实时视频业务的 OFDM-ISAC
跨层传输与感知共存研究
试验手段
试验手段 / Experimental Means
01
硬件平台与试验场景 / Hardware Platform & Test Scenario
上位机
（视频源 / 控制）
USB 3.0
USRP N320
(ISAC 发射端)
室内视距 (LOS)
距离约 5 m / fc = 3.1 GHz
USRP B210
(ISAC 接收端)
USB 3.0
数据采集与处理
（显示 / 记录）
02
波形与协议 / Waveform & Protocol
OFDM 基本参数
· FFT 点数：1024
· 循环前缀：128
· 符号数：100
· 信号带宽：50 MHz
· 调制方式：QPSK / 16QAM
视频编码与传输
· 编码标准：H.264
· 分辨率：640 × 480
· 帧率：20 fps
· 传输框架：GStreamer
· 传输封装：RTP/UDP
系统协议与配置
· OFDM-ISAC 一体化帧结构
· 载荷映射：数据 + 导频 + 保护
· 时频资源统一配置
· 支持实时参数动态调整
· 收发端时间同步与记录
Notes: 试验手段分三块：硬件平台与试验场景（上位机、N320 发射、对数周期天线、室内视距约 5 m、3.1 GHz、B210 接收、数据采集）；波形与协议（1024 点 FFT、CP 128、50 MHz 带宽、H.264 640x480@20fps、GStreamer + RTP/UDP）；测量方法（BER 扫描、时延测量、可靠性、语义保持、相位频谱）。关键技术四项：运行时 RS 参数可重构、跨层参数联动、导频相位高精度复用、长时间相干累积与相位噪声抑制。

## Slide 17
上海海事大学
面向实时视频业务的 OFDM-ISAC
跨层传输与感知共存研究
现有研究工作基础
01
平台与链路 / Platform and Link
OpenISAC 平台部署完成
· 基于 OpenISAC 框架完成系统部署
· 实现发送端、无线链路与接收端全链路运行
N320 + B210 空口链路搭建完成
· 采用 USRP N320（发射端）与 B210（接收端）
· 完成 OFDM 通感一体化空口链路搭建与调试
实时视频与感知并行运行
· 实现 1080p、30 fps 实时视频传输
· 同步运行微动感知处理与结果输出
02
初步研究结果 / Preliminary Results
1）相同 γ 值下不同组合的实测结果
2）端到端时延测试结果
3） CP 对比实验
指标 | CP = 128（基线） | CP = 64（实验）
CP 开销 | 12.5% | 6.7%
吞吐增益 | — | +5.9%
同步状态 | ✓ 持续稳定 | ✕ “No valid delay found” 循环
CFO 估计 | 7.4 kHz（约 2.3 ppm） | 7.4 → 95 kHz （30.6 ppm，物理不可实现）
Notes: 现有基础分三块：平台与链路方面，OpenISAC 平台部署完成，N320 + B210 空口链路搭建完成，实时视频与感知可以并行运行（1080p、30 fps）。初步结果包括不同 γ 值下的距离-时间图、端到端时延曲线（约 250 ms 稳定）以及调制方式、GOP、CP 的对比实验。论文方面已完成研究内容 1 的英文初稿，RS 外码章节待重测后补充。

## Slide 18
上海海事大学
面向实时视频业务的 OFDM-ISAC
跨层传输与感知共存研究
研究计划
01
2025.09 – 2026.06
课程学习与平台熟悉
完成培养计划规定的课程学习
学习 ISAC 与 H.264/OFDM 基础
搭建实验环境，熟悉实验平台
02
2026.07 – 2026.09
研究内容 1 完成与论文初稿
完成平台部署与 RS 模块开发
完成研究内容 1 的相关实验
撰写论文初稿
03
2026.09 – 2026.12
研究内容 2 启动与中期检查
完成 RS 替换实现与单元测试
开展激活点测量实验
建立自适应映射模型
中期检查与阶段性总结
04
2027.01 – 2028.06
研究内容 2/3 完成与论文答辩
完成自适应传输实验与性能评估
完成微动感知验证实验
撰写硕士学位论文
预答辩与正式答辩
Notes: 年度计划分四个阶段：2025.09-2026.06 课程学习与平台熟悉；2026.07-2026.09 完成研究内容 1 并撰写英文初稿；2026.09-2026.12 启动研究内容 2 并接受中期检查；2027.01-2028.06 完成研究内容 2/3 与论文答辩。预期成果包括硕士学位论文、1-2 篇英文论文、可复现脚本与数据集、开源方法体系；量化目标分别覆盖时延与 BER、切换失同步率与图像完整性、呼吸与心跳估计精度。

## Slide 19
上海海事大学
面向实时视频业务的 OFDM-ISAC
跨层传输与感知共存研究
可能困难、问题及对策
01
微弱信号检测风险
人体微动的心跳相位变化幅度极小，信号易被噪声及静态杂波淹没。
SDR 硬件的相位噪声可能限制微动特征的有效提取。
采用 C → B → A 的分阶段递进目标，从粗到精降低研究风险。
02
在线切换稳定性风险
感知/通信参数的动态切换可能影响 OFDM 帧同步和视频帧结构稳定性。
在 OFDM 帧边界与 GOP 边界处限制切换，避免中途切换带来的异常。
预置回退配置，在切换异常时能够快速恢复至稳定工作状态。
03
双功能资源冲突与环境不确定性
较长的感知观测窗可能与视频实时传输的低时延需求产生资源竞争。
量化感知与通信的兼容工作区域，评估不同配置下的性能权衡。
通过可控的重复实验与环境记录，分析不同场景（室内/室外/移动）的影响。
研究总结
1
本研究基于真实的开源 OFDM-ISAC 平台开展，具有可复现的实验基础和实际验证条件。
2
研究内容 1 已取得初步的基线数据与阶段性结果，研究内容 2 和 3 的方案与技术路线已明确，后续将按计划推进。
3
本研究既具有工程应用价值（多功能融合、实时性），也具有一定的学术创新性（跨层优化、微动感知与视频传输协同设计）。
Notes: 三类风险与对策：一是微弱信号检测风险，心跳相位变化极小，采用 C→B→A 递进目标从粗到精降低风险；二是在线切换稳定性风险，在 OFDM 帧边界与 GOP 边界处限制切换并预置回退配置；三是双功能资源冲突与环境不确定性，通过量化兼容工作区域与可控重复实验来应对。总结：本研究基于真实开源平台，内容 1 已有阶段结果，内容 2、3 路线明确。请各位老师批评指正。

## Slide 20
上海海事大学
面向实时视频业务的 OFDM-ISAC
跨层传输与感知共存研究
汇报完毕，敬请各位老师批评指正
Notes: 三类风险与对策：一是微弱信号检测风险，心跳相位变化极小，采用 C→B→A 递进目标从粗到精降低风险；二是在线切换稳定性风险，在 OFDM 帧边界与 GOP 边界处限制切换并预置回退配置；三是双功能资源冲突与环境不确定性，通过量化兼容工作区域与可控重复实验来应对。总结：本研究基于真实开源平台，内容 1 已有阶段结果，内容 2、3 路线明确。请各位老师批评指正。