## Slide 1
上海海事大学
面向实时视频业务的 OFDM-ISAC 跨层传输与感知共存研究
答辩人：叶嘉锐
学号：202530310195
专业：通信工程
指导教师：徐志京
实践导师：丁鹏仁
2026.10.28
Notes: 开场：各位老师好，我是通信工程专业叶嘉锐，导师徐志京、实践导师丁鹏仁。我的开题题目是《面向实时视频业务的 OFDM-ISAC 跨层传输与感知共存研究》，下面按背景与动机、研究现状、研究内容与关键问题、方法与技术路线、现有基础与计划五部分汇报。

## Slide 2
上海海事大学
面向实时视频业务的 OFDM-ISAC
跨层传输与感知共存研究
研究背景
01
6G 与通感一体化
6G
OFDM
ITU-R M.2160 将 ISAC 列为 6G 六大场景之一
通信与感知共享硬件、频谱与 OFDM 波形
面向智慧交通、智慧港口、健康监测等应用
02
实时视频业务的挑战
···
高吞吐、低时延、无长期累积
H.264 帧间预测对残留误码敏感
物理层误差与容器/解码/缓冲紧密耦合
03
感知共存的应用需求
检测
0.1 – 0.5 Hz
共存
0.8 – 2.0 Hz
目标检测与视频业务共享同一波形
通信—感知共存是 ISAC 落地的前提
同一波形承载通信与感知具有低成本优势
Notes: 6G 时代 ITU-R M.2160 已将 ISAC 列为六大场景之一，通信与感知共享硬件、频谱与 OFDM 波形。但实时视频业务要求高吞吐、低时延且无长期累积，H.264 帧间预测对残留误码极其敏感，物理层误差会与容器、解码、缓冲紧密耦合。另一方面，非接触生命体征感知需要 0.1–0.5 Hz 呼吸与 0.8–2.0 Hz 心跳信息，同一波形同时承载通信与感知具有低成本优势。因此本题的核心是：在同一 OFDM 波形上联合研究实时视频传输与人体微动感知。

## Slide 3
上海海事大学
面向实时视频业务的 OFDM-ISAC
跨层传输与感知共存研究
研究目标与总体研究内容
总体目标
建立强编码 OFDM-ISAC 链路上“实时视频业务 + 感知共存”的跨层设计与实验方法体系
01
研究内容 1
实时视频传输的跨层优化
容器误码放大因子建模与实测
队列优化与时延消除
调制/码率/GOP/CP 参数边界分析
部分完成·外码待重测
02
研究内容 2
信道自适应的可靠传输机制
外码激活点二维刻画
SNR/残差统计量构造
在线映射与 GOP 边界热切换
拟研究
03
研究内容 3
通信与感知的共存机制及微动延伸
开 / 关视频业务的共存对照
payload / sensing_pilot 配比
共存折中曲线（延伸：微动）
拟研究
Notes: 总体目标是建立强编码 OFDM-ISAC 链路上“实时视频业务 + 人体微动感知”的跨层设计与实验方法体系。三项研究内容：内容 1 实时视频传输的跨层优化（部分完成）；内容 2 信道自适应的可靠传输机制（拟研究）；内容 3 基于通信波形的非接触微动感知（拟研究）。需说明：原 RS 外码部分结论因实现缺陷已撤回，相关边界问题转入内容 2 的激活点实验中重测。

## Slide 4
上海海事大学
面向实时视频业务的 OFDM-ISAC
跨层传输与感知共存研究
系统总体拓扑
摄像头
Camera
RGB 视频流
(1080p, 30 fps)
H.264 编码器
H.264 Encoder
视频压缩编码
(H.264/AVC)
ISAC 发射端
ISAC Transmitter (USRP N320)
无线 OFDM 链路
Wireless OFDM Link
共享 ISAC OFDM 波形
(1024-FFT, 带循环前缀)
ISAC 接收端
ISAC Receiver (USRP B210)
H.264 解码器
H.264 Decoder
视频解码重建
(H.264/AVC)
显示端
Display
实时视频播放
(1080p, 30 fps)
感知分支 Sensing Branches
单基地感知
Monostatic sensing
• 基于回波信号的目标检测 • 距离 / 速度估计
双基地感知
Bistatic sensing
• 利用发射—接收分置结构 • 多径抑制与目标定位
Notes: 系统从摄像头采集 RGB 视频，经 H.264 编码进入 USRP N320 发射端：先做视频比特流封装与信道编码（RS(255,K) + LDPC(1008,504)），再做 OFDM 调制（1024 点 FFT，QPSK/16QAM），通过带循环前缀的无线 OFDM 链路传到 B210 接收端，经同步、解调、导频信道估计后进入 H.264 解码与显示。同一链路还分出感知分支，支持单基地与双基地两种感知模式。

## Slide 5
上海海事大学
面向实时视频业务的 OFDM-ISAC
跨层传输与感知共存研究
研究内容 1：容器误码放大因子与分帧完整性
不同传输栈下的容器误码放大因子 γ
Measured Container Error Amplification Factor under Different Stacks
1
10
100
1,000
MPEG-TS + VLC
≈ 500 ×
MPEG-TS + ffplay
≈ 150 ×
裸流 + ffplay
≈ 8 ×
裸流 + GStreamer
≈ 4 ×
容器误码放大因子 γ（倍） / Container Error Amplification Factor γ (×)
· MPEG-TS 等容器封装在误码条件下显著放大视频错误，γ 可达百倍量级。
· 采用裸流（H.264 Annex B）传输可显著降低容器误码放大效应。
· 不同解码器的误码鲁棒性存在差异，GStreamer 的容错能力优于 ffplay。
RS 码字内的 2 字节长度前缀与分帧完整性
长度前缀 2 字节 (Length)
视频数据 L 字节 (H.264 NAL Unit)
RS 冗余 (253 – L) 字节 (Parity)
RS 码字（255 字节）
B0
B1
2 字节长度前缀
(Big-Endian)
单比特 错误
B0
B1
长度解析错误
(Length Parsing Error)
字节流失步
(Byte-stream Misalignment)
Notes: 第一项结果：容器误码放大因子 γ。MPEG-TS + VLC 可达约 500 倍，MPEG-TS + ffplay 约 150 倍，而裸流 + ffplay 约 8 倍、裸流 + GStreamer 约 4 倍，说明容器封装会显著放大误码。第二个发现：2 字节长度前缀在 RS 码字内，单比特错误就会导致长度解析错误和字节流失步，所以分帧信息的完整性必须重点保障。

## Slide 6
上海海事大学
面向实时视频业务的 OFDM-ISAC
跨层传输与感知共存研究
研究内容 1：队列优化、参数边界
1. 端到端时延测试结果（5 分钟）
Chart: 
| decode | other
s | 0.8 | 0.2
80%
解码端时延占比约 80%
时延主要由视频解码（H.264 解码与显示）引入，发送、传输及接收处理时延占比较小。
2. 队列优化策略
队列深度优化
（缓存帧数）
32
优化前
(易积压、时延大)
4 - 8
优化后
(时延更稳定)
写入方式改进
（发送端）
queue.push(frame);
阻塞式写入
(可能引发排队积压)
queue.try_push();
非阻塞式写入
(丢弃过帧，降低时延波动)
3. 关键参数与阶段性结果
01
1200 kbps / GOP 30 综合最优
在当前实验条件下，1200 kbps 码率与 GOP = 30 可在视频质量、时延与稳定性之间取得最佳平衡。
02
CP = 128 为室内最小可行保护间隔
在室内静态场景下，CP = 128 可满足 OFDM 系统的可靠传输要求，进一步减小 CP 会导致误码率明显上升。
03
16QAM 在 B210 上受 CPU 限制
在 USRP B210 平台上，16QAM 调制方式受限于主机 CPU 处理能力，实时传输时易出现处理瓶颈，稳定性不足。
Notes: 端到端时延测试 5 分钟，时延稳定在 233-266 ms，平均约 250 ms，无明显累计上升趋势；其中解码端占比约 80%。第二块是队列优化：队列深度从 32 降到 4-8，写入方式由阻塞式 push 改为 try_push，避免排队积压。第三块是关键参数：1200 kbps 与 GOP 30 综合最优；CP = 128 是室内最小可行保护间隔；16QAM 在 B210 上受主机 CPU 限制。

## Slide 7
上海海事大学
面向实时视频业务的 OFDM-ISAC
跨层传输与感知共存研究
研究计划
01
2025.09 – 2026.06
课程学习与平台熟悉
完成培养计划规定的课程学习
学习 ISAC 与 H.264/OFDM 基础
搭建实验环境，熟悉实验平台
02
2026.07 – 2026.09
研究内容 1 完成与论文初稿
完成平台部署与 RS 模块开发
完成研究内容 1 的相关实验
撰写论文初稿
03
2026.09 – 2026.12
研究内容 2 启动与中期检查
完成 RS 替换实现与单元测试
开展激活点测量实验
建立自适应映射模型
中期检查与阶段性总结
04
2027.01 – 2028.06
研究内容 2/3 完成与论文答辩
完成自适应传输实验与性能评估
共存对照与微动延伸实验
撰写硕士学位论文
预答辩与正式答辩
Notes: 年度计划分四个阶段：2025.09-2026.06 课程学习与平台熟悉；2026.07-2026.09 完成研究内容 1 并撰写英文初稿；2026.09-2026.12 启动研究内容 2 并接受中期检查；2027.01-2028.06 完成研究内容 2/3 与论文答辩。预期成果包括硕士学位论文、1-2 篇英文论文、可复现脚本与数据集、开源方法体系；量化目标分别覆盖时延与 BER、切换失同步率与图像完整性、呼吸与心跳估计精度。

## Slide 8
上海海事大学
面向实时视频业务的 OFDM-ISAC
跨层传输与感知共存研究
汇报完毕，敬请各位老师批评指正
Notes: 三类风险与对策：一是微弱信号检测风险，心跳相位变化极小，采用 C→B→A 递进目标从粗到精降低风险；二是在线切换稳定性风险，在 OFDM 帧边界与 GOP 边界处限制切换并预置回退配置；三是双功能资源冲突与环境不确定性，通过量化兼容工作区域与可控重复实验来应对。总结：本研究基于真实开源平台，内容 1 已有阶段结果，内容 2、3 路线明确。请各位老师批评指正。