## Slide 1
上海海事大学
面向实时视频业务的 OFDM-ISAC 跨层传输与感知共存研究
答辩人：叶嘉锐
学号：202530310195
专业：通信工程
指导教师：徐志京
实践导师：丁鹏仁
2026.10.28

## Slide 2
上海海事大学
面向实时视频业务的 OFDM-ISAC
跨层传输与感知共存研究
目 录
01
研究背景及意义
02
国内外研究现状
03
研究内容与关键问题
04
研究方法与技术路线
05
现有基础、进度
年度计划
03
06

## Slide 3
上海海事大学
面向实时视频业务的 OFDM-ISAC
跨层传输与感知共存研究
研究背景（一）：6G 与通感一体化
▍
ISAC 是 6G 的六大场景之一
ITU-R M.2160 明确将通感一体化列为 6G 关键使用场景
▍
通信与感知共享同一套资源
硬件、频谱与 OFDM 波形三者共享，感知成为空口原生能力
▍
面向海事与工业的真实需求
智慧港口、智慧交通、远海监测与健康监护

## Slide 4
上海海事大学
面向实时视频业务的 OFDM-ISAC
跨层传输与感知共存研究
研究背景（二）：实时视频业务的挑战
▍
持续高吞吐、低时延、无累积
端到端时延必须有界，且长时间运行不随时间增长
▍
H.264 对残留误码极度敏感
单个误码宏块沿帧间预测传播，直到下一个 I 帧才恢复
▍
误差与上层选型强耦合
物理层残留误码会被容器、解码器、缓冲队列逐级放大

## Slide 5
上海海事大学
面向实时视频业务的 OFDM-ISAC
跨层传输与感知共存研究
研究背景（三）：感知共存的需求
▍
同一波形承载通信与感知
这是 ISAC 落地的前提，也是本课题的实验形态
▍
资源上直接竞争
视频占用的时频资源，与感知的相参与导频需求冲突
▍
共存代价缺少实测
现有平台多评“纯通信”或“纯感知”，并发代价尚无系统测量

## Slide 6
上海海事大学
面向实时视频业务的 OFDM-ISAC
跨层传输与感知共存研究
研究目的与研究意义
研究目的
01
建立强编码 OFDM-ISAC 链路上的
实时视频跨层优化方案
02
构建依据信道状态自适应调整的
可靠传输机制
03
研究通信业务与感知功能的
共存机制与资源折中
研究意义
理论意义
补足连续媒体业务在真实 ISAC 链路上的端到端研究
提出面向视频业务的可复用跨层分析框架
工程 / 应用意义
全部基于开源 OpenISAC 平台实现
可指导低成本 ISAC 原型系统部署
面向智慧健康监测等场景
应用场景
智慧港口
Smart Port
应急搜救
Emergency Rescue
智慧健康监测
Smart Health Monitoring

## Slide 7
上海海事大学
面向实时视频业务的 OFDM-ISAC
跨层传输与感知共存研究
国内外研究现状总览
01
ISAC 平台与空口实验
· Sturm & Wiesbeck 奠定 OFDM-ISAC 框架
· OpenISAC、Brunner 等推进空口实验平台
研究空白：多聚焦感知精度与链路吞吐。
02
无线视频传输与跨层设计
· 包级 FEC、跨层优化、自适应流媒体、JSCC 等研究丰富
研究空白：通常假设物理层固定，缺少与可配置 ISAC 物理层联合设计。
03
级联信道编码与残留误码处理
· RS+内码为经典级联结构
· 外码强度传统上依赖最坏情况建模
研究空白：ISAC 场景下外码真实作用边界待实测刻画。
04
ISAC 人体感知与生命体征监测
· 毫米波雷达、Wi-Fi CSI、人体活动感知研究活跃
研究空白：同一波形上视频业务与感知并发的代价，缺少实测刻画。

## Slide 8
上海海事大学
面向实时视频业务的 OFDM-ISAC
跨层传输与感知共存研究
研究目标与总体研究内容
总体目标
建立强编码 OFDM-ISAC 链路上“实时视频业务 + 感知共存”的跨层设计与实验方法体系
01
研究内容 1
实时视频传输的跨层优化
容器误码放大因子建模与实测
队列优化与时延消除
调制/码率/GOP/CP 参数边界分析
部分完成
02
研究内容 2
信道自适应的可靠传输机制
外码激活点二维刻画
SNR/残差统计量构造
在线映射与 GOP 边界热切换
拟研究
03
研究内容 3
通信与感知的共存机制及微动延伸
开 / 关视频业务的共存对照
payload / sensing_pilot 配比
共存折中曲线（延伸：微动）
拟研究

## Slide 9
上海海事大学
面向实时视频业务的 OFDM-ISAC
跨层传输与感知共存研究
研究内容（一）：跨层基线
▍
容器误码放大因子 γ
MPEG-TS 与裸流、三种解码器栈，在同一误码源下对比实测
▍
队列整形与时延消除
四级队列由 32 帧压到 4–8 帧，阻塞写改为非阻塞丢弃
▍
参数边界扫描
调制、码率、GOP 与循环前缀的可行域与性能边界

## Slide 10
上海海事大学
面向实时视频业务的 OFDM-ISAC
跨层传输与感知共存研究
研究内容（二）：激活点与自适应
▍
受控衰减扫描
0–20 dB 衰减下，同步记录四档外码的纠错与不可纠事件
▍
激活点刻画
给出 SNR–纠错事件率曲线，确定外码真正开始起作用的区段
▍
在线映射与热切换
SNR 与残差统计量映射到码率档位，切换限定在 GOP 与帧边界

## Slide 11
上海海事大学
面向实时视频业务的 OFDM-ISAC
跨层传输与感知共存研究
研究内容（三）：共存机制与微动延伸
▍
共存对照
开/关视频业务两种条件下，测检测概率、距离误差与虚警率
▍
资源配比扫描
payload 与 sensing_pilot 配比 2–3 档，给出吞吐—检测折中曲线
▍
延伸目标
共存基线成立后，用导频相位提取呼吸心率，条件性推进

## Slide 12
上海海事大学
面向实时视频业务的 OFDM-ISAC
跨层传输与感知共存研究
系统总体拓扑
摄像头
Camera
RGB 视频流
(1080p, 30 fps)
H.264 编码器
H.264 Encoder
视频压缩编码
(H.264/AVC)
ISAC 发射端
ISAC Transmitter (USRP N320)
无线 OFDM 链路
Wireless OFDM Link
共享 ISAC OFDM 波形
(1024-FFT, 带循环前缀)
ISAC 接收端
ISAC Receiver (USRP B210)
H.264 解码器
H.264 Decoder
视频解码重建
(H.264/AVC)
显示端
Display
实时视频播放
(1080p, 30 fps)
感知分支 Sensing Branches
单基地感知
Monostatic sensing
• 基于回波信号的目标检测 • 距离 / 速度估计
双基地感知
Bistatic sensing
• 利用发射—接收分置结构 • 多径抑制与目标定位
Notes: 系统从摄像头采集 RGB 视频，经 H.264 编码进入 USRP N320 发射端：先做视频比特流封装与信道编码（RS(255,K) + LDPC(1008,504)），再做 OFDM 调制（1024 点 FFT，QPSK/16QAM），通过带循环前缀的无线 OFDM 链路传到 B210 接收端，经同步、解调、导频信道估计后进入 H.264 解码与显示。同一链路还分出感知分支，支持单基地与双基地两种感知模式。

## Slide 13
上海海事大学
面向实时视频业务的 OFDM-ISAC
跨层传输与感知共存研究
级联编码：外码在内码之外，长度前缀在码字之内
UDP 载荷 H.264 裸流
RS(255,K) 外码
LDPC(1008,504) 内码
OFDM 帧映射 1024-FFT
空口发送
▍
2 字节长度前缀位于 RS 码字内部，它是接收端切分 UDP 载荷的唯一依据
▍
无外码时前缀裸露,一处比特错误足以让整条字节流错位，而非只坏一个包
▍
外码在稳态环境下的实际功能为分帧，而非纠错

## Slide 14
上海海事大学
面向实时视频业务的 OFDM-ISAC
跨层传输与感知共存研究
同一误码流，容器与解码器让失效差两个数量级
MPEG-TS + VLC
≈ 500×
MPEG-TS + ffplay
≈ 150×
裸流 + ffplay
≈ 8×
裸流 + GStreamer
≈ 4×
容器放大因子 γ（对数刻度）
TS 的同步字节与连续性计数器一旦失锁，解码器整段丢弃；裸流按 NAL 起始码逐帧重新同步。

## Slide 15
上海海事大学
面向实时视频业务的 OFDM-ISAC
跨层传输与感知共存研究
队列整形：把无界的时延累积变成有界丢帧
≈ 250 ms
端到端时延，无累积趋势
≈ 80%
来自 H.264 解码环节
32 → 4–8
队列深度（帧）
问题：解码器一卡，UDP 缓冲堆积 → 发射端反压 → 队列更深，形成正反馈。
对策：队列压到维持连续处理的最小值，阻塞写改为满则丢弃（try_push）。

## Slide 16
上海海事大学
面向实时视频业务的 OFDM-ISAC
跨层传输与感知共存研究
现有研究工作总结
01
平台与链路 / Platform and Link
OpenISAC 平台部署完成
· 基于 OpenISAC 框架完成系统部署
· 实现发送端、无线链路与接收端全链路运行
N320 + B210 空口链路搭建完成
· 采用 USRP N320（发射端）与 B210（接收端）
· 完成 OFDM 通感一体化空口链路搭建与调试
实时视频与感知并行运行
· 实现 1080p、30 fps 实时视频传输
· 同步运行感知处理与结果显示
02
初步研究结果 / Preliminary Results
1）相同 γ 值下不同组合的实测结果
2）端到端时延测试结果
3） CP 对比实验
指标 | CP = 128（基线） | CP = 64（实验）
CP 开销 | 12.5% | 6.7%
吞吐增益 | — | +5.9%
同步状态 | ✓ 持续稳定 | ✕ “No valid delay found” 循环
CFO 估计 | 7.4 kHz（约 2.3 ppm） | 7.4 → 95 kHz （30.6 ppm，物理不可实现）
Notes: 现有基础分三块：平台与链路方面，OpenISAC 平台部署完成，N320 + B210 空口链路搭建完成，实时视频与感知可以并行运行（1080p、30 fps）。初步结果包括不同 γ 值下的距离-时间图、端到端时延曲线（约 250 ms 稳定）以及调制方式、GOP、CP 的对比实验。论文方面已完成研究内容 1 的英文初稿，RS 外码章节待重测后补充。

## Slide 17
上海海事大学
面向实时视频业务的 OFDM-ISAC
跨层传输与感知共存研究
研究计划
01
2025.09 – 2026.06
课程学习与平台熟悉
完成培养计划规定的课程学习
学习 ISAC 与 H.264/OFDM 基础
搭建实验环境，熟悉实验平台
02
2026.07 – 2026.09
研究内容 1 完成与论文初稿
完成平台部署与 RS 模块开发
完成研究内容 1 的相关实验
撰写论文初稿
03
2026.09 – 2026.12
研究内容 2 启动与中期检查
完成 RS 替换实现与单元测试
开展激活点测量实验
建立自适应映射模型
中期检查与阶段性总结
04
2027.01 – 2028.06
研究内容 2/3 完成与论文答辩
完成自适应传输实验与性能评估
共存对照与微动延伸实验
撰写硕士学位论文
预答辩与正式答辩
Notes: 年度计划分四个阶段：2025.09-2026.06 课程学习与平台熟悉；2026.07-2026.09 完成研究内容 1 并撰写英文初稿；2026.09-2026.12 启动研究内容 2 并接受中期检查；2027.01-2028.06 完成研究内容 2/3 与论文答辩。预期成果包括硕士学位论文、1-2 篇英文论文、可复现脚本与数据集、开源方法体系；量化目标分别覆盖时延与 BER、切换失同步率与图像完整性、呼吸与心跳估计精度。

## Slide 18
上海海事大学
面向实时视频业务的 OFDM-ISAC
跨层传输与感知共存研究
汇报完毕，敬请各位老师批评指正
Notes: 三类风险与对策：一是微弱信号检测风险，心跳相位变化极小，采用 C→B→A 递进目标从粗到精降低风险；二是在线切换稳定性风险，在 OFDM 帧边界与 GOP 边界处限制切换并预置回退配置；三是双功能资源冲突与环境不确定性，通过量化兼容工作区域与可控重复实验来应对。总结：本研究基于真实开源平台，内容 1 已有阶段结果，内容 2、3 路线明确。请各位老师批评指正。